#### Лабораторна робота № 13

#### ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ХВИЛІ когерентного ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛАЗЕРА

# Мета роботи

# Вивчити явище інтерференції і дифракції лазерного випромінювання, визначити:

# а) довжину хвилі лазерного випромінювання; б) сталу дифракційної гратки

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати фізичну суть явища дифракції світла (§2.2), вміти описати: а) інтерференційну картину у вигляді смуг однакового нахилу (§2.1.3); б) дифракцію світла на дифракційній гратці (§2.2.4), бути ознайомленим з методом визначення довжини хвилі лазерного випромінювання, в основі якого покладено явище інтерференції світла при падінні світлового променя на плоскопаралельну пластинку (§2.1.3)

# Прилади і обладнання

Лазер неперервної дії ( лазер типу ЛГ-56), мікрооб’єктив з екраном, плоскопаралельна скляна пластинка, дифракційна гратка, циркуль

# Опис установки

Схематично лабораторна установка для спостереження смуг однакового нахилу і визначення довжини хвилі лазерного випромінювання наведена на рис. 1

Якщо на плоскопаралельну пластинку П спрямувати розбіжний пучок світла, який формується мікрооб’єктивом О, то промені, відбиті від передньої і задньої граней плоскопаралельної пластинки є когерентними та інтерферують. Інтерференційна картина у вигляді концентричних кілець – смуг однакового нахилу спостерігається на екрані Е.

# Рис. 1

# Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Отримання інтерференційних смуг однакового нахилу у вигляді концентричних кілець і визначення довжини хвилі лазерного випромінювання

- Увімкнути блок живлення лазера в мережу 220 В і після ~ 5 хв натиснути на ньому кнопку “Випромінювання”. При цьому появиться лазерний промінь. УВАГА! Із–за використання високої напруги в лазері (до 5000 В) слід бути гранично уважним і акуратним при виконанні роботи: така напруга небезпечна для життя.

- На відстані 0,10–0,20 м від вихідного вікна лазера встановити мікрооб’єктив О, який розміщений в центрі екрана Е (рис. 1), таким чином, щоб оптичний центр мікрооб’єктива співпадав з напрямком поширення лазерного променя.

- На відстані 0,50–0,70 м від вихідного вікна лазера встановити плоскопаралельну скляну пластинку П.

- Обертаючи плоскопаралельну скляну пластинку навколо вертикальної і горизонтальної осей домогтися, щоб кут падіння променів на пластинку дорівнював нулю. На екрані Е повинні з’явитися смуги однакового нахилу у вигляді концентричних кілець. Якщо необхідно, проведіть додаткове юстування мікрооб’єктива О і плоскопаралельної пластинки П.

- За допомогою циркуля та лінійки виміряти радіуси 4 – 5 темних кілець (m=1, 2,…5).

- Обчислити значення  для різних значень .

- Результати вимірювань і обчислень згідно п.п. 5–6 записати в таблицю 1.

- Виміряти відстань  від площини екрана Е до поверхні скляної пластинки П.

- Побудувати графік залежності .

- З графіка  для різниці  довільних номерів  інтерференційних кілець визначити різницю квадратів радіусів  (див. рис. 2.5).

- Обчислити  і знайти довжину  хвилі випромінювання лазера за формулою (2.14) (див. §2.1.3):

.

Товщина плоскопаралельної пластинки d=0,0215 м. Показник заломлення скла прийняти 	рівним .

- Результати вимірювань і обчислень згідно п.п. 8–11 записати в таблицю 2.

Таблиця 1

| № кільця, m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм |  |  |  |  |  |
| , мм2 |  |  |  |  |  |

Таблиця 2

| № з/п | , | R, м | d, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| сер. |  |  |  |  |  |  |

Завдання 2. Дослідження дифракції лазерного випромінювання на дифракційній гратці та визначення сталої гратки

- Зняти з оптичної лави екран Е з мікрооб’єктивом О і плоскопаралельну пластинку П.

- На відстані 0,25–0,30 м від вихідного вікна лазера розмістити дифракційну гратку так, щоб промінь лазера проходив через її центр. Екран Е встановити на відстані =0,20–0,35 м від дифракційної гратки. На екрані появиться дифракційна картина (рис. 2).

- Виміряти відстань  від гратки до екрана та відстань  між нульовим і першим максимумами, нульовим і другим і т.д. максимумами.

- Визначити сталу дифракційної гратки для значень m=1,2,3,4 за формулою:

.

Рис. 2

- Результати вимірювань і обчислень записати таблицю 3.

- Розрахувати похибки знаходження товщини  плоскопаралельної пластинки.

- Проаналізувати отримані результати.

Таблиця 3

| № з/п |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| сер. |  |  | хххх |  |  |  |  |

# Контрольні запитання

- Як утворюються інтерференційні смуги однакового нахилу?

- Що таке стала одновимірної дифракційної гратки?

- Як формулюється умова максимумів і мінімумів для дифракційної картини від одновимірної дифракційної гратки?

- Як змінюється інтенсивність максимумів із зростанням їх порядку в дифракційних спектрах?