#### Лабораторна робота № 23

#### Вивчення дисперсійної спектральної призми

# Мета роботи

Визначення показників заломлення речовини спектральної призми та оцінка її дисперсійних характеристик

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати закони геометричної оптики (§1.1.1), бути ознайомленим явищем дисперсії світла на прикладі спектральної призми (§2.5)

# Прилади і матеріали

# Гоніометр Г5М, тригранна скляна призма, плоскопаралельна пластинка, ртутна лампа

# Опис установки

# Дана лабораторна робота виконується на гоніометрі типу Г5М (рис. 1).

# Гоніометр Г5М складається з таких основних частин: коліматора 1, суміщеного з ртутною лампою, яка захищена металевим кожухом 2, поворотного столика 3, зорової труби 4 та основи гоніометра 5. На поворотному столику 3 розміщають досліджуваний об’єкт.

# Коліматор призначений для одержання паралельного пучка променів. Основними оптичними елементами коліматора є об'єктив 6 і вхідна щілина (в гоніометрі Г5М щілина є закритою кожухом ртутної лампи).

# Рис. 1

# 1 ( коліматор; 2 –ртутна лампа в металевому кожусі; 3 ( поворотний столик; 4(зорова труба.

# 5( основа гоніометра; 6 – об'єктив коліматора; 7 – об'єктив зорової труби; 8– окуляр зорової труби; 9 – відліковий мікроскоп; 10 – окуляр відлікового мікроскопа; 11 –маховичок відлікового мікроскопа; 12 – маховичок для повороту лімба.

# Зорова труба 4 складається з об’єктива 7 і окуляра 8. Об’єктиви коліматора і зорової труби за конструкції є однаковими. Оптична схема окуляра 8 зорової труби наведена на рис.2,а. Світло від лампи  проходить через захисну пластинку  і попадає на автоколімаційну сітку , яка має дві взаємно перпендикулярні щілини (рис. 2,б), а далі – на дві призми . На гіпотенузній грані призм нанесено напівпрозорий шар з коефіцієнтом відбивання ~50%. Якщо дивитися в зорову трубу з боку столика гоніометра, то можна побачити хрестовидну мітку, що світиться.

# При юстуванні гоніометра на предметному столику 3 розміщають предмет з відбиваючою плоскою поверхнею. Після відбивання від плоскої поверхні предмета пучок променів повертається назад в зорову трубу 4. В цьому випадку світне перехрестя можна побачити через окуляр зорової труби. В окулярі є сітка , на якій зображено відлікове перехрестя (рис. 2,в). Через окулярні лінзи  треба розглядати співставленні зображення двох перехресть. Чіткість спостережуваного зображення відлікового перехрестя регулюється обертанням оправи окуляра.

# В середній частині основи 5 гоніометра розташований поворотний столик 3 з відліковим пристроєм – лімбом. Лімб освітлюється лампою, яка розміщена в основі гоніометра. Для зручності проведення вимірювань в гоніометрі передбачена можливість повертання лімба відносно столика за допомогою маховичка 12. Це робиться у випадку проведення вимірювань на різних ділянках лімба. Крім цього, повертання лімба разом зі столиком 3 можна робити грубо (від руки) і точно – за допомогою з мікрометричного гвинта, закріпленого на корпусі поворотного столика. Також конструкція гоніометра передбачає повертання столика при нерухомому лімбі. Нахил предметного столика можна регулювати в двох площинах за допомогою регулювальних гвинтів.

# а)                              б)                         в)

# Рис. 2

# Щоб зняти відлік значення кута за лімбом, потрібно за допомогою оптичного мікрометра зорової труби точно сумістити між собою зображення нижніх і верхніх штрихів лімба, які можна спостерігати в лівому вікні окуляра відлікового мікроскопа (рис.3), причому одне зображення пряме, а друге – обернене.

# Рис. 3

# Число градусів буде дорівнювати видимій найближчій лівій від вертикального індексу цифрі. Число десятків хвилин дорівнює числу інтервалів, обмежених верхнім штрихом, який відповідає числу відрахованих градусів і нижнім оцифрованим штрихом, який відрізняється від верхнього на . Число одиниць хвилин відраховується за шкалою мікрометра (ноніусом) в правому вікні за лівим рядом чисел, а число десятків секунд – за правим рядом чисел. Число одиниць секунд дорівнює числу поділок, які знаходяться поміж штрихами, що відповідають відліку десятків секунд і нерухомому горизонтальному індексу. Положення, що показане на рис.3 відповідає відліку . Точність відліку кутів гоніометром Г5М становить не гірше .

# Для вимірювання призм різних розмірів гоніометр комплектується набором кілець, за допомогою яких можна змінювати висоту столика таким чином, щоб середина призми була розташована на одній висоті з оптичною віссю об’єктивами (приблизно).

# Послідовність виконання роботи

# Для визначення заломлюючого кута скляної призми і оцінки її дисперсійних характеристик необхідно:

# Увімкнути ртутну лампу в мережу 220 В і перевірити установлення зорової труби 4 на “безмежність”, а коліматора – на “паралельність”. При їх правильному встановленні в окулярі 8 зорової труби одночасно видно різкі зображення щілини та вертикальної нитки окуляра зорової труби. УВАГА! Цей пункт роботи виконується під наглядом керівника лабораторних робіт.

# Визначити напрямок невідхильного променя. Для цього, обертаючи зорову трубу 4, сумістити вертикальну нитку окуляра 8 зорової труби із серединою зображення щілини. В цьому положенні зробити відлік  за лімбом і ноніусом.

# Розмістити на предметному столику 3 гоніометра досліджувану призму так, щоб бісектриса її заломлюючого кута  була приблизно перпендикулярна до осі коліматора. Обертаючи рукою столик з призмою в бік основи призми, оком відшукати зображення щілини у вигляді жовтої смужки, і встановити в цьому напрямку зорову трубу.

# Повільно обертати столик з призмою за напрямком зменшення кута відхилення променя і спрямовувати зорову трубу 4 за рухомим зображенням щілини. Зафіксувати момент, коли зображення щілини зупиниться і почне рухатися в протилежному напрямку при незмінному напрямку обертання столика. Це положення столика і зорової труби відповідає куту найменшого відхилення .

# Закріпити столик і сумістити вертикальну нитку зорової труби зі серединою зображення щілини. За лімбом і ноніусом зробити відлік .

# Повторити вимірювання згідно п.п. 3–5 для всіх видимих ліній спектру і зробити відліки .. Результати вимірювань записати в таблицю 1.

# Таблиця 1

| № з/п | 1 | 2 | 3 |  |  | n |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хххх | хххх | хххх |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Обчислити для кожної спектральної лінії значення кутів найменшого відхилення  як різницю між відліками та  ().

# Розрахувати показники заломлення для всіх ліній видимого спектру за формулою (2.37):

# .                                                              (1)

# За отриманими значеннями показника заломлення побудувати графік залежності n = f(λ).

# Обчислити середню дисперсію  за формулою:

# ,                                                                         (2)

# де і  – показники заломлення для голубої і червоної ліній водню  . Значення і  знайти з графіка n = f(λ), одержаного в п.9.

# Обчислити коефіцієнт v середньої дисперсії (число Аббе) призми за формулою:

# v=,                                                                          (3)

# де  – показник заломлення для жовтої лінії натрію ().

# Користуючись графіком залежності n = f(λ) і формулою

# (4)

# визначити значення кутової дисперсії  для жовтої та фіолетової області спектра.

# Для скла ґатунку ТФ-5:

# = 3200 см-1 у фіолетовій частині спектра;  = 1170 см-1 у жовтій частині спектра.

# Результати обчислень записати в таблицю 1.

# Контрольні запитання

# Що таке дисперсія світла? Які види дисперсії ви знаєте?

# Які дисперсійні характеристики призми?

# Вкажіть застосування явища дисперсії.

# Сформулюйте закон заломлення світла на межі розділу двох прозорих середовищ.

# Яке фізичне значення показника заломлення речовини?

# Опишіть, з яких основних частин складається гоніометр Г5М?