#### Лабораторна робота № 3

#### Вивчення явища поляризації світла

# Мета роботи

Ознайомитись з явищем поляризації світла, експериментально перевірити закон Малюса і закон Брюстера

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати фізичну суть явища поляризації світла (§2.3.1), закон Малюса (§2.3.1) і закон Брюстера (§2.3.2)

# Прилади і обладнання

Джерело світла, поляризатор, аналізатор, набір скляних пластин, чорне дзеркало, прилад для вимірювання інтенсивності світла

Опис установки

Експериментальна лабораторна установка (рис.1) дозволяє:

- отримати лінійно поляризоване світло за допомогою поляризатора;

- експериментально перевірити закон Малюса і закон Брюстера;

- визначати ступінь поляризації світла.

# Рис. 1

# 1 ( джерело світла; 2 ( поляризатор в оправі з шкалою кутів повороту; 3 ( аналізатор в оправі з шкалою кутів повороту; 4 ( фотоприймач; 5 ( набір скляних пластин на поворотному столику;

# 6 ( чорне дзеркало на поворотному столику; 7 ( прилад для  реєстрації інтенсивності світла; 8 ( блок живлення джерела світла; 9 ( регулятор інтенсивності світла.

# Послідовність виконання роботи

# ЗАВДАННЯ 1. Перевірити закон Малюса

# Частина 1.

# Скласти оптичну схему у такій послідовності: джерело світла 1, поляризатор 2, фотоприймач 3. УВАГА! При переміщенні оптичних елементів їх слід брати обережно за нижню частину оправи.

# Увімкнути блок живлення 8 джерела світла в мережу 220 В і встановити регулятор інтенсивності світла 9 в середнє положення.

# Домогтися, щоб центральна частина поляризатора 2 була максимально освітлена.

# Обертаючи поляризатор 2 встановити його головну площину у вертикальне положення (головна площина поляризатора вказана на шкалі кутів повороту поляризатора стрілкою ↨Е).

# Під’єднати фотоприймач 4 до приладу 7, призначеного для реєстрації інтенсивності світла. Регулюючи фотоприймач 4 за висотою, домогтися максимальної освітленості його центральної частини.

# Увімкнути прилад 7 в мережу 220 В і встановити його чутливість на діапазон “1”.

# Регулятором 9 домогтися відхилення стрілки міліамперметра на приладі 7 приблизно на 4/5 шкали. Це значення фотоструму  буде відповідати інтенсивності світла , яке пройшло через поляризатор.

# Частина 2.

# Скласти оптичну схему в такій послідовності: джерело світла 1, поляризатор 2, аналізатор 3, фотоприймач 4.

# Далі:

# Обертаючи аналізатор 3 встановити його головну площину паралельно до головної площини поляризатора 2. Умові =0, згідно закону Малюса  (2.39), відповідає максимальне значення інтенсивності світла (), що проходить через оптичну систему. Отримане при цьому значення фотоструму  записати в таблицю 1.

# Обертаючи далі аналізатор на кут , через кожні 100  від 100 до 3600 записувати значення фотоструму  в таблицю 1.

# Побудувати графік залежності інтенсивності світла , що пройшло через оптичну систему поляризатор–аналізатор, від кута  між головними площинами аналізатора і поляризатора, тобто графік . Вважати, що значення фотоструму  прямо пропорційне інтенсивності світла .

# Вимкнути прилад 7 з мережі 220 В і розмістити поляризатор і аналізатор у вільні рейтери.

# Таблиця 1

| № з/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , град | 00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | … | 3600 |
| , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |

# ЗАВДАННЯ 2. Перевірити закон Брюстера

# Встановити чорне скляне дзеркало 6 в рейтер замість поляризатора 2. УВАГА! Дзеркало брати обережно за нижню частину поворотного столика.

# Повернути дзеркало на столику (не торкаючись руками робочої частини дзеркала) таким чином, щоб падаючий від джерела світла промінь утворював кут 570 з нормаллю до дзеркала. Кут падіння 570 відповідає куту Брюстера для межі розділу середовищ повітря – скло. Напрям нормалі виставити за допомогою міток на поворотному столику.

# Дивлячись на дзеркало в напрямку відбитого променя, побачити зображення джерела світла. За ходом відбитого променя між дзеркалом та оком розмістити аналізатор 3. Тримаючи його в руці за металевий шток, обертати в оправі, домагаючись мінімальної освітленості зображення джерела в дзеркалі. Дослід повторити для кутів падіння 400 та 300. Переконатися, що для кутів падіння, відмінних від кута Брюстера, відбитий промінь є частково поляризованим.

# Визначити площину поляризації відбитого променя, користуючись відомою головною площиною аналізатора (↨Е).

# Поставити чорне дзеркало та аналізатор у вільні рейтери.

# ЗАВДАННЯ 3. Визначення ступеня поляризації світла

# Скласти оптичну схему у такій послідовності: джерело світла 1, набір скляних пластин 5, аналізатор 3, фотоприймач 4.

# Увімкнути джерело світла в мережу 220 В (якщо воно було вимкнуте).

# Повернути столик з набором пластин 5 так, щоб падаючий від джерела промінь утворював кут 570 (кут Брюстера) з нормаллю до пластин. Напрям нормалі виставити за допомогою міток на поворотному столику.

# Домогтися, щоб падаючий промінь попадав по центру набору пластин, а прохідний – освітлював центральну частину аналізатора та фотоприймача.

# Під’єднати фотоприймач до приладу 7.

# Увімкнути прилад 7 в мережу 220 В і встановити його чутливість на діапазон “1”.

# Обертаючи аналізатор навколо напрямку поширення світла визначити максимальне () та мінімальне () значення фотоструму , що відповідає відповідно інтенсивності світла  і .

# Розрахувати ступінь поляризації світла, що пройшло через пластини, за формулою

# .

# Визначити площину поляризації світла, що проходить через пластини, користуючись відомим напрямком головної площини аналізатора (↨Е).

# Дослід повторити для кутів падіння =400, 300, 200, 00 . Результати вимірювань записати в таблицю 2.

# Вимкнути фотоприймач і джерело живлення з мережі 220 В та розмістити набір пластин та аналізатор у вільних рейтерах.

# Проаналізувати отримані результати.

# Таблиця 2

| № з/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , град | 00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 570 |
| Iф max, мA |  |  |  |  |  |  |
| Iф min, мА |  |  |  |  |  |  |
| Р, % |  |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Які хвилі називаються повздовжніми і поперечними?

- В чому полягає явище поляризації світла?

- Що таке природне світло, частково поляризоване світло, лінійно поляризоване світло?

- Що називається площиною поляризації світла (площиною коливань)?

- Чому дорівнює інтенсивність природного світла, яке пройшло через поляризатор?

- Сформулюйте і обґрунтуйте закон Малюса.

- В чому полягає фізичний зміст закону Брюстера?