. Лабораторна робота №41

#### Вивчення випромінювальної здатності вольфраму

Мета роботи

# Експериментально визначити випромінювальну здатність вольфраму

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати фізичну суть і закони теплового випромінювання(§3.1, §3.2), квантову гіпотезу і формулу Планка (§3.3)

Прилади і матеріали

Оптичний пірометр із зникаючою ниткою, електрична лампочка розжарення, регулятор напруги, ватметр, блок живлення пірометра (акумуляторна батарея)

Теоретичні відомості та опис установки

Абсолютно чорні тіла є ідеалізацією реальних тіл. Теплове випромінювання реальних тіл визначається хімічною будовою тіла і станом його поверхні.

Використання властивостей теплового випромінювання тіл покладено в основу безконтактних методів вимірювання їх температури. Один з них – метод яскравісної пірометрії. Яскравісною температурою тіла Тя у випромінюванні з довжиною хвилі ( називається така температура абсолютно чорного тіла, при якій яскравість обох тіл у світлі однієї і тієї ж довжини хвилі рівні між собою. Дійсна температура  пов’язана з яскравісною температурою Тя співвідношенням:

,                                                                  (3)

де ; =0,45– для вольфраму в області температур 1000–1500 0С, (ln0,45=-0,8);  – середня довжина хвилі спектральної ділянки, яку пропускає світлофільтр пірометра.

Оскільки закон Стефана - Больцмана неможливо застосовувати для реального тіла, то інтегральну випромінюючу здатність  такого тіла  можна визначити із формули:

,           					(2)

де С, n – величини, які залежать від температури тіла; – дійсна температура тіла.

Якщо реальним тілом є вольфрамова нитка лампи розжарення, то при високій температурі потужність Р, яка підводиться до нитки, майже повністю витрачається на випромінювання. Тоді . Логарифмуючи вираз (2) отримаємо:

lnP = lnС + n lnTд.					   (3)

Побудувавши залежність lnP від lnTд, можна знайти n як тангенс кута нахилу прямої Tд до осі абсцис і сталу . Підставивши значення ,  і в (2) отримаємо значення інтегральної випромінюючої здатності RT  вольфраму.

В коло розжарювання вольфрамової нитки електричної лампочки 6 включені автотрансформатор 7 і ватметр W. В коло розжарювання еталонної лампочки 1 включені реостат , міліамперметра  і акумуляторна батарея Б. Реостатом  можна регулювати струм розжарювання еталонної лампочки 1 пірометра.

Рис. 1

Шкала пірометра проградуйована в градусах Цельсія по випромінюванню абсолютно чорного тіла. Шкала має дві межі вимірювання: 800...1400 (С і 1200...2000 (С. Еталонна лампа 1, реостат , міліамперметр  вмонтовані всередині корпуса пірометра. Регулювання реостата здійснюється за допомогою гофрованого кільця, яке знаходиться ззовні на пірометрі.

Оптична схема пірометра складається з об’єктива 3, окуляра 5, червоного світлофільтра 2 і дозволяє розглядати в монохроматичному світлі (=6,5(10-7м зображання розжареної вольфрамової спіралі лампи 1.

Димчатий фільтр  використовують при вимірюванні температур в діапазоні 1400...2000(С.

# Послідовність виконання роботи.

- Увімкнути лабораторну установку в мережу 220В. За допомогою регулятора напруги автотрансформатора встановити розжарення нитки лампочки 6, що відповідає червоному світлу.

- Увімкнути акумуляторну батарею Б і, переміщуючи окуляр пірометра, добитися різкого зображення нитки розжарення лампочки 6.

- Встановити на пірометрі червоний світлофільтр 2.

- Обертаючи гофроване кільце реостата пірометра, встановити температуру 900(С нитки розжарення еталонної лампочки пірометра. Підрахунок здійснювати за верхньою шкалою пірометра. (При наступних вимірюваннях встановлювати температуру 1000, 1100, 1200, 1300(С).

- Обертаючи ручку автотрансформатора, досягти вирівнювання яскравостей обох спіралей.

- В момент рівності яскравостей спіралей обох лампочок визначити за ватметром значення потужності, яка споживається досліджуваною лампочкою розжарення.

- За шкалою пірометра зробити відлік яскравісної температури (). Використовуючи формулу (2), обчислити дійсні температури  вольфрамової нитки електричної лампочки, використовуючи відповідні значення .

- Побудувати залежність  від  згідно з формулою (3).

- Визначити п як тангенс кута нахилу прямої до осі абсцис а також . За визначеним з графіка значенням  знайти С.

- Обчислити величину  вольфрамової нитки електричної лампочки для всіх значень .

- Одержані дані записати в таблицю 1.

Таблиця 1

| № п/п | Тя , 0С | Тд , К | ln Тд | P , Вт | ln P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |

- Проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

# Контрольні запитання

- Яке випромінювання називається тепловим? Яка його відмінність від інших видів випромінювання?

- Сформулюйте основні характеристики теплового випромінювання.

- Дайте означення, що називається абсолютно чорним тілом?

- Сформулюйте закон Кірхгофа для теплового випромінювання.

- Запишіть та поясніть закон Стефана – Больцмана для теплового випромінювання.

- В чому суть квантової гіпотези Планка?

- Поясніть оптичний метод вимірювання температури тіл, який використовується в даній лабораторній роботі.