#### Лабораторна робота № 42

#### Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка

# Мета роботи

Ознайомитись з явищем зовнішнього фотоефекту, експериментально визначити червону межу фотоефекту для фотокатода, розрахувати сталу Планка та роботу виходу електрона з фотокатода

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати фізичну суть явища зовнішнього фотоефекту та його закони, рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту (§3.3), основні властивості фотонів (§3.4)

# Прилади і матеріали

Вакуумний фотоелемент, вольтметр, мікроамперметр, джерело регульованої постійної напруги, набір світлофільтрів

# Теоретичні відомості та опис установки

Схематично установка для дослідження зовнішнього фотоефекту наведена на рис. 1.

# Основною частиною установки є фотоелемент Ф, який схематично зображений на рис. 2. Це скляний балон з дротяним невеликим кільцем в центрі нього. З балона відкачують повітря (створено вакуум) і одна його половин із середини покрита світлочутливим шаром.

# Залежно від спектральної області застосування фотоелемента використовуються різні фоточутливі шари: срібний, калієвий, цезієвий, сурм’яно–цезієвий та інші. Фоточутливий шар фотоелемента служить катодом К (на нього подається від’ємний потенціал електричного поля), а дротяний провідник з кільцем – анодом А. На анод подається додатній потенціал електричного поля. Фотоелемент включають послідовно в коло постійного струму, в якому між катодом і анодом створюється різниця потенціалів  – затримуюча напруга за допомогою джерела постійного струму (батарея гальванічних елементів, акумулятор і т.п.). При попаданні випромінювання на катод з нього вириваються електрони, які викликають фотострум , значення якого залежить від інтенсивності світла, що падає на катод та його спектрального складу.

# Як видно з рис.1 вакуумний фотоелемент увімкнений в електричне коло, яке складається з джерела Б постійної напруги, вольтметра V, мікроамперметра А та опору R, величина якого регулюється потенціометрами “Грубо” та “Точно”. Установка дозволяє змінювати полярність на електродах фотоелемента:

# при включенні центрального перемикача в положення “ПС” (прямий струм) до світлочутливого шару (катода) фотоелемента підключається від’ємний полюс джерела напруги, а до анода – додатний полюс джерела напруги;

# при включенні центрального перемикача в положення “ЗС” (зворотний струм) до світлочутливого шару фотоелемента підключається додатний потенціал , а до анода – від’ємний потенціали джерела напруги.

# Вакуумний фотоелемент закріплено на одному кінці довгої металічної тонкостінної труби, внутрішня поверхня якої зачорнена, а на зовнішній поверхні від фотоелемента вздовж труби закріплена масштабна лінійка. Всередині труби вільно переміщується за допомогою штока тонкий поршень, на якому закріплено джерело світла – невелика електрична лампочка. Перед фотоелементом можна вставляти світлофільтри із лабораторного набору для регулювання частоти падаючого на фотоелемент світла.

# Послідовність виконання роботи

# ЗАВДАННЯ 1. Дослідження вольт–амперної характеристики фотоелемента

# На панелі керування роботою установки ручки потенціометрів “Грубо” і “Точно” встановити в крайнє ліве положення.

# Розмістити перед фотоелементом світлофільтр (один з набору) та джерело світла на відстані  R від фотоелемента, яка вказану на робочому місці.

# Увімкнути установку в мережу 220 В.

# Центральний перемикач на панелі керування установкою переключити в положення “ПС” (прямий струм). Змінюючи потенціометрами “Грубо” і “Точно” величину прикладеної до фотоелемента напруги  (U>0), реєструвати значення фотоструму . Результати вимірювань записати в таблицю 1.

# Повернути потенціометри “Грубо” та “Точно” в крайнє ліве положення, а центральний перемикач переключити в положення “ЗС” (зворотний струм). За допомогою відповідних потенціометрів “Грубо” та “Точно” зняти залежність фотоструму  від прикладеної напруги U (U<0). Результати вимірювань записати в таблицю 1.

Таблиця 1

| Полярність включення | № з/п | U, В | Іф ,мA |
| --- | --- | --- | --- |
| “ПС” | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 15 |  |  |
| “ЗС” | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 15 |  |  |

# За результатами вимірювань (п.п. 4–5) побудувати графік залежності =f(U).

# Повторити п.п. 4–6 для інших світлофільтрів.

# Провести аналіз отриманих результатів і зробити висновки.

# ЗАВДАННЯ 2. Визначити роботи виходу електрона з фотокатода, сталу Планка та

# “червону” межу фотоефекту

# Із графіків залежності  визначити значення затримуючої напруги   для різних частот  випромінювання. Одержані результати записати в таблицю 2.

# Побудувати графік залежності .

# Визначити роботу виходу А електронів з металу, беручи до уваги те, що відрізок, який відтинається графіком залежності  на осі , дає значення .

# Визначити сталу Планка h за формулою (3.19) (див. §3.3):

# .

Таблиця 2

| № п/п | , Гц | , В | А, еВ | h, Дж·с | min, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

# Визначити “червону” межу () фотоефекту, як відрізок, що відтинається графіком залежності  на осі .

# ЗАВДАННЯ З. Дослідити залежності фотоструму від інтенсивності падаючого випромінювання

# Розмістити перед фотоелементом світлофільтр (один з набору).

# Центральний перемикач переключити в положення “ПС” (прямий струм). Обертаючи потенціометри “Грубо” та “Точно” домогтися того, щоб на максимально можливій відстані  між фотоелементом і джерелом світла фотострум в колі був близький до нуля.

# Зменшуючи відстань  від джерела світла до фотоелемента, визначати величину фотоструму .

# Отримані дані записати в таблицю 3.

Таблиця 3

| № п/п | , Гц | R1 , см | Rn , см | Rn-2 ,см-2 | Іф , мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

# Побудувати графік залежності фотоструму від освітленості: Іф = f(Rn).

# Повторити п.п. 2–5 для інших частот випромінювання (для інших світлофільтрів).

# Проаналізувати одержані результати та зробити висновки.

# Контрольні запитання

# Записати формулу Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту та, використовуючи її, пояснити закони зовнішнього фотоефекту.

# Що таке робота виходу електрона з металу і від чого вона залежить?

# Як можна експериментально визначити роботу виходу електрона з металу?

# Які існують труднощі пояснення першого і другого законів зовнішнього фотоефекту в хвильовій теорії світла?

# Чому і коли у вакуумному фотоелементі спостерігається фотострум насичення? Чи буде спостерігатися струм насичення в газонаповнених фотоелементах?

# Чому катоди фотоелементів із зовнішнім фотоефектом роблять з лужних металів?

# Вивести робочу формулу для знаходження сталої Планка в даній лабораторній роботі.