#### Лабораторна робота №43

#### Вивчення спектральних характеристик фотоелементів

# Мета роботи

Ознайомитись із законами внутрішнього і зовнішнього фотоефектів, вивчити спектральні характеристики селенового та вакуумного фотоелементів, визначити роботу виходу електрона з катоду вакуумного фотоелемента, визначити ширину забороненої зони напівпровідникового

матеріалу – селену, який складає фоточутливий шар фотоелемента

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати фізичну суть явища зовнішнього (§3.3) і внутрішнього (§6.3) фотоефектів, основні властивості фотонів (§3.4)

# Прилади й обладнання

Монохроматор типу УМ–2, напівпровідниковий (селеновий) та вакуумний фотоелементи, гальванометр, джерело світла

Опис установки

# Експериментальна установка для вивчення спектральних характеристик фотоелементів зібрана на базі монохроматора типу УМ–2. На рис. 1 схематично вказані основні елементи установки, в тому числі, які входять і до складу монохроматора (вони виділені в окрему групу елементів). Загальний вигляд установки наведено на рис.2.

Як видно з рис.1, світло від джерела випромінювання 1 фокусується конденсорною лінзою 3 на вхідній щілині 5 монохроматора, і, пройшовши через об’єктив монохроматора 6, попадає на дисперсійну призму 7. Далі світловий промінь через об’єктив зорової труби 8 та вихідну щілину 9 досягає фотоелементи 10 (11). Фотострум в електричному колі фотоелементів вимірюється високочутливим гальванометром 12. На робочому місці знаходиться графік градуювання (крива дисперсії) монохроматора, яка дозволяє переводити покази шкали барабана монохроматора у значення довжин хвиль падаючого випромінювання.

Рис. 1

# 1− джерело світла; 2 − захисний кожух джерела світла; 3 − конденсорна лінза; 4 – збиральна лінза; 5 − вхідна щілина; 6 − об’єктив коліматора; 7 − дисперсійна призма; 8 − об’єктив зорової труби; 9 − вихідна щілина; 10 − селеновий фотоелемент; 11 − вакуумний фотоелемент; 12 − гальванометр.

# Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Вивчення спектральної чутливості селенового фотоелемента

Для цього (див. рис.2):

- Розмістити селеновий фотоелемент 10 навпроти вихідної щілини монохроматора. УВАГА! установку налагоджує керівник заняття.

- Увімкнути установку в мережу 220 В. При цьому, спостерігати свічення джерела світла 1 та підсвітку покажчика шкали відліків гальванометра 7.

- За допомогою конденсорної лінзи 4 сфокусувати світло на вхідну щілину монохроматора.

# Рис. 2

# 1 –  селеновий фотоелемент; 2 – вакуумний фотоелемент; 3 – монохроматор;

# 4 – конденсорна лінза; 5 – джерело світла в захисному кожусі; 6 – пульт керування установкою;

# 7 – мікроамперметр; 8 – барабан довжин хвиль монохроматора.

- Встановити перемикач вибору типу фотоелементів на пульті у положення “СФ” – селеновий фотоелемент і зняти залежність  фотоструму  від показів шкали барабана монохроматора з кроком 100 в межах =1000–3300 поділок. Одержані дані записати в таблицю 1.

Таблиця 1

| № з/п | п | λ , нм | Іф , мкА | Е, еВ | ΔЕ , еВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |

- Встановити перемикач вибору фотоелементів у положення “0”.

- За градуювальним графіком монохроматора, який знаходиться на робочому місці, визначити довжини хвиль, що відповідають значенням барабана монохроматора. Побудувати графік  . Відкласти на осі Х значення довжин хвиль в нм, а на осі Y – фотострум  у мкА.

- Визначити енергію фотона , якій відповідає максимум спектральної чутливості селенового фотоелемента за формулою:

,                                                                      (1)

де  − стала Планка; − швидкість світла у вакуумі;  − довжина хвилі, що відповідає максимальному значення фотоструму  на графіку .

- За довгохвильовим краєм поглинання  фотоелемента (перетин з віссю довжин хвиль продовження лінійної ділянки довгохвильового спаду спектральної залежності ) визначити ширину забороненої зони селену за формулою:

.                                                                                    (2)

Результати подати в електрон–вольтах (1еВ = 1,6·10-19Дж).

Завдання 2. Визначення спектральної характеристики вакуумного фотоелемента та

роботи виходу електронів з його катода.

- Розмістити вакуумний фотоелемент навпроти вихідної щілини монохроматора

- Встановити перемикач на пульті керування роботою установки у положення “ВФ” – вакуумний фотоелемент і зняти залежність  фотоструму  від показів шкали барабана  монохроматора з кроком 100 в межах =900–3300 поділок.

- Дані вимірювань записати в таблицю 2.

Таблиця 2

| № з/п | п | λ , нм | Іф, мкА | Е0, еВ | А , еВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |

- Встановити перемикач вибору типу фотоелементів в положення “0”.

- Вимкнути установку з мережі 220 В.

- За градуювальним графіком монохроматора, який знаходиться на робочому місці, визначити довжини хвиль, що відповідають показам  шкали барабана монохроматора. Побудувати графік . Відкласти на осі Х значення довжин хвиль в нм, а на осі Y – фотострум  у мкА.

- Визначити енергію фотона, якій відповідає максимум спектральної чутливості вакуумного фотоелемента за формулою:

,

де  − стала Планка; с − швидкість світла у вакуумі;  − довжина хвилі випромінювання, 	що відповідає максимальному значення фотоструму  на графіку .

- За довгохвильовим краєм поглинання  (перетин з віссю довжин хвиль продовження лінійної ділянки довгохвильового спаду спектральної залежності ) визначити роботу виходу електрона з  катода вакуумного фотоелемента за формулою:

.

Результати подати в електрон–вольтах (1еВ = 1,6·10-19Дж).

УВАГА! Відкривати фотоелемент при увімкнутому перемикачі в положення “ВФ”на пульті керування установкою категорично забороняється.

# Контрольні запитання

- Сформулюйте закони зовнішнього фотоефекту. Поясніть їх на основі квантових уявлень.

- В чому полягає суть внутрішнього фотоефекту?

- Що таке робота виходу електрона? Чому для катодів фотоелементів із зовнішнім фотоефектом використовують лужні метали?

- Яким способом можна визначити максимальну швидкість фотоелектронів?

- Що таке заборонена зона напівпровідників і як її можна експериментально визначити?

- Як за допомогою дослідних даних з фотоефекту можна визначити сталу Планка ?

і матеріали

Оптичний пірометр із зникаючою ниткою, електрична лампочка розжарення, регулятор напруги, ватметр, блок живлення пірометра (акумуляторна батарея)

Теоретичні відомості та опис установки

Абсолютно чорні тіла є ідеалізацією реальних тіл. Теплове випромінювання реальних тіл визначається хімічною будовою тіла і станом його поверхні.

Використання властивостей теплового випромінювання тіл покладено в основу безконтактних методів вимірювання їх температури. Один з них – метод яскравісної пірометрії. Яскравісною температурою тіла Тя у випромінюванні з довжиною хвилі ( називається така температура абсолютно чорного тіла, при якій яскравість обох тіл у світлі однієї і тієї ж довжини хвилі рівні між собою. Дійсна температура  пов’язана з яскравісною температурою Тя співвідношенням:

,                                                                  (3)

де ; =0,45– для вольфраму в області температур 1000–1500 0С, (ln0,45=-0,8);  – середня довжина хвилі спектральної ділянки, яку пропускає світлофільтр пірометра.

Оскільки закон Стефана - Больцмана неможливо застосовувати для реального тіла, то інтегральну випромінюючу здатність  такого тіла  можна визначити із формули:

,           					(2)

де С, n – величини, які залежать від температури тіла; – дійсна температура тіла.

Якщо реальним тілом є вольфрамова нитка лампи розжарення, то при високій температурі потужність Р, яка підводиться до нитки, майже повністю витрачається на випромінювання. Тоді . Логарифмуючи вираз (2) отримаємо:

lnP = lnС + n lnTд.					   (3)

Побудувавши залежність lnP від lnTд, можна знайти n як тангенс кута нахилу прямої Tд до осі абсцис і сталу . Підставивши значення ,  і в (2) отримаємо значення інтегральної випромінюючої здатності RT  вольфраму.

В коло розжарювання вольфрамової нитки електричної лампочки 6 включені автотрансформатор 7 і ватметр W. В коло розжарювання еталонної лампочки 1 включені реостат , міліамперметра  і акумуляторна батарея Б. Реостатом  можна регулювати струм розжарювання еталонної лампочки 1 пірометра.

Рис. 1

Шкала пірометра проградуйована в градусах Цельсія по випромінюванню абсолютно чорного тіла. Шкала має дві межі вимірювання: 800...1400 (С і 1200...2000 (С. Еталонна лампа 1, реостат , міліамперметр  вмонтовані всередині корпуса пірометра. Регулювання реостата здійснюється за допомогою гофрованого кільця, яке знаходиться ззовні на пірометрі.

Оптична схема пірометра складається з об’єктива 3, окуляра 5, червоного світлофільтра 2 і дозволяє розглядати в монохроматичному світлі (=6,5(10-7м зображання розжареної вольфрамової спіралі лампи 1.

Димчатий фільтр  використовують при вимірюванні температур в діапазоні 1400...2000(С.

# Послідовність виконання роботи.

- Увімкнути лабораторну установку в мережу 220В. За допомогою регулятора напруги автотрансформатора встановити розжарення нитки лампочки 6, що відповідає червоному світлу.

- Увімкнути акумуляторну батарею Б і, переміщуючи окуляр пірометра, добитися різкого зображення нитки розжарення лампочки 6.

- Встановити на пірометрі червоний світлофільтр 2.

- Обертаючи гофроване кільце реостата пірометра, встановити температуру 900(С нитки розжарення еталонної лампочки пірометра. Підрахунок здійснювати за верхньою шкалою пірометра. (При наступних вимірюваннях встановлювати температуру 1000, 1100, 1200, 1300(С).

- Обертаючи ручку автотрансформатора, досягти вирівнювання яскравостей обох спіралей.

- В момент рівності яскравостей спіралей обох лампочок визначити за ватметром значення потужності, яка споживається досліджуваною лампочкою розжарення.

- За шкалою пірометра зробити відлік яскравісної температури (). Використовуючи формулу (2), обчислити дійсні температури  вольфрамової нитки електричної лампочки, використовуючи відповідні значення .

- Побудувати залежність  від  згідно з формулою (3).

- Визначити п як тангенс кута нахилу прямої до осі абсцис а також . За визначеним з графіка значенням  знайти С.

- Обчислити величину  вольфрамової нитки електричної лампочки для всіх значень .

- Одержані дані записати в таблицю 1.

Таблиця 1

| № п/п | Тя , 0С | Тд , К | ln Тд | P , Вт | ln P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |

- Проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

# Контрольні запитання

- Яке випромінювання називається тепловим? Яка його відмінність від інших видів випромінювання?

- Сформулюйте основні характеристики теплового випромінювання.

- Дайте означення, що називається абсолютно чорним тілом?

- Сформулюйте закон Кірхгофа для теплового випромінювання.

- Запишіть та поясніть закон Стефана – Больцмана для теплового випромінювання.

- В чому суть квантової гіпотези Планка?

- Поясніть оптичний метод вимірювання температури тіл, який використовується в даній лабораторній роботі.