#### Лабораторна робота № 46

#### дослідження МОЛЕКУЛЯРНИХ СПЕКТРІВ ПОГЛИНАННЯ І Визначення сталої Планка

# Мета роботи

Ознайомитись із структурою молекулярних спектрів поглинання водних розчинів , CuSO4, KMnO4 і визначити сталу Планка за молекулярним спектром поглинання водного розчину біхромату калію

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати серіальні закономірності формування спектра випромінювання атома водню (§4.1), вміти описати складові повної енергії молекул та особливості формування молекулярних спектрів поглинання (§4.4)

# Прилади і обладнання

Монохроматор УМ – 2, неонова лампочка, кювети з водними розчинами , CuSO4, KMnO4, конденсорна лінза

# Теоретичні відомості та опис установки

Для визначення сталої Планка  в даній лабораторній роботі вивчають спектр поглинання водного розчину біхромату калію . Відомо, що кванти світла, які поглинаються цим розчином, викликають розпад іонів  згідно рівняння

+.                                                 (1)

Найбільша довжина хвилі , яка здатна викликати розпад іона , відповідає початку поглинання в спектрі розчину і задовольняє умові

,                                                                         (2)

де  ( стала Планка;  – швидкість світла у вакуумі;  – енергія, яку необхідно затратити для реакції розпаду іона .

Ця енергія  дорівнює

,                                                                            (3)

де  ( тепловий ефект реакції (для реакції (1) ),  ( число Авогадро.

Із співвідношень (2) і (3) отримуємо робочу формулу для знаходження сталої Планка

.                                                                          (4)

Лабораторна установка для вивчення спектрів поглинання водних розчинів зібрана на базі монохроматора УМ-2, який використовується як спектроскоп. Оптична схема установки наведена на рис. 1, а її загальний вигляд – на рис. 2. На рис. 1 схематично виділені оптичні елементи, що входять до складу монохроматора.

Як видно з рис.1, сфокусоване конденсорною лінзою 3 світло проходить через досліджуваний розчин 4 і потрапляє на вхідну щілину 6 монохроматора. Далі, пройшовши дисперсійну призму 8, світловий промінь через об’єктив зорової труби 9 досягає окуляр 11.

Рис. 1

1 – джерело світла; 2 – захисний  кожух джерела світла; 3 – конденсорна лінза; 4 – кювета з досліджуваним розчином; 5 – збиральна лінза; 6 – вхідна щілина; 7 – об’єктив коліматора;

8 – дисперсійна призма; 9 – об’єктив зорової труби; 10 – візир; 11 – окуляр.

# Рис. 2

# 1 – джерело світла (лампочка розжарювання) в захисному кожусі;

# 2 – конденсорна лінза; 3 – неонова лампочка в захисному кожусі; 4 – кювета з досліджуваним розчином; 5 – монохроматор УМ–2; 6 – окуляр; 7; 8 ( регулювальні гвинти; 9 – барабан довжин хвиль; 10 – блок живлення установки.

# Послідовність виконання роботи

# ЗАВДАННЯ 1. Градуювання монохроматора

# Для цього потрібно (див. рис. 2):

- Розмістити на оптичній лаві перед вхідною щілиною монохроматора конденсорну лінзу 2, а за нею – неонову лампочку 3 в захисному кожусі.

- Встановити ширину вхідної щілини монохроматора  ~ 0,22 мм.

- Увімкнути неонову лампочку в мережу 220 В.

- Сфокусувати за допомогою конденсорної лінзи 2 випромінювання неонової лампочки на вхідну щілину монохроматора.

- Одержати чітке зображення спектральних ліній випромінювання неонової лампочки в окулярі 6 монохроматора 5 за допомогою регулювальних гвинтів 7 і 8, а оптимальну ширину ліній – незначним регулюванням ширини вхідної щілини монохроматора.

- Обертаючи барабан 9 довжин хвиль монохроматора, почергово встановлювати спектральні лінії неону, які зображені на робочому місці і одночасно видимі в окулярі 6, навпроти візира монохроматора і робити відліки  положень спектральних ліній за шкалою барабана. Результати вимірювань записати в таблицю 1.

- Побудувати графік градуювання монохроматора. Для цього по осі абсцис необхідно відкласти значення довжин хвиль  спектра випромінювання неону, а по осі ординат – відповідні їм значення відліків  (у відносних кутових одиницях) за шкалою барабана 9 довжин хвиль монохроматора.

Таблиця 1

| , Ǻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , відн.од. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАВДАННЯ 2. Вивчити спектри поглинання водних розчинів: мідного купоросу CuSO4,

біхромату калію K2Cr2O7, марганцевокислого калію KMnO4 та визначити

сталу Планка

Щоб охарактеризувати положення даної смуги або області поглинання в спектрі, вказують довжини хвиль початку і кінця поглинання, а також те місце в спектрі, де спостерігається найбільш сильне поглинання. Якщо смуга поглинання знаходиться не тільки у видимій області, але захоплює ультрафіолетову або інфрачервону області, то потрібно вказати лише початок або кінець області поглинання.

Для отримання спектрів поглинання водних розчинів: мідного купоросу CuSO4, біхромату калію K2Cr2O7, марганцевокислого калію KMnO4 необхідно (див. рис. 2):

- Розмістити на оптичній лаві конденсорну лінзу 3 і джерело світла 1.

- Між вхідною щілиною монохроматора і конденсорною лінзою 2 розмістити предметний столик.

- Увімкнути пульт живлення 10 монохроматора в мережу 220 В. Спостерігати випромінювання з джерела світла 1.

- Пересуваючи лінзу 3 по оптичній лаві, домогтися чіткого зображення нитки лампочки розжарення джерела світла на вхідній щілині монохроматора. При цьому, спостерігати  спектр випромінювання лампочки в окулярі 6 монохроматора.

- Розмістити на предметному столику кювету 4 з досліджуваним розчином.

- Збільшуючи або зменшуючи ширину вхідної щілини монохроматора, домогтися найкращого зображення смуг поглинання.

- Зробити відліки за шкалою барабана довжин хвиль 9 у відносних кутових одиницях положень початку і кінця смуг поглинання (країв темних смуг поглинання на світлому фоні суцільного спектра), а також місце в спектрі, де спостерігається максимум поглинання. Результати вимірювань записати в таблицю 2.

- За кривою градуювання монохроматора, одержаною в ЗАВДАННІ 1, визначити значення  довжин хвиль, які відповідають початку, кінцю і максимуму поглинання. Знайдені значення  записати в таблицю 2.

- За знайденим значенням  довжини хвилі початку поглинання біхромату калію  за формулою (3) обчислити сталу Планка.

Таблиця 2

| Назва речови-ни | Спектральні смуги поглинання | h·1034, Дж·с |
| --- | --- | --- |
|  | Початок поглинання | Максимум поглинання | Кінець поглинання |  |
|  | , відн.од. | , Å | , відн.од. | , Å | , відн.од. | , Å |  |
| K2 CrO7 |  |  |  |  |  |  |  |
| CuSO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| KMnO4 |  |  |  |  |  |  |  |

# Контрольні запитання

- Що називається спектром випромінювання і поглинання атомів і молекул?

- Які складові включає повна енергія молекули, що визначає її спектр?

- Назвіть типи молекулярних спектрів. Запишіть формулу, що визначає частоту фотона, який випромінюється молекулою, при зміні всіх видів енергії молекули.

- Поясніть методику визначення сталої Планка, що застосовується в даній лабораторній роботі.