Лабораторна робота №44

Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню і визначення сталої Планка

Мета роботи

Експериментально дослідити видиму частину спектра випромінювання атомів водню, за результатами вимірювань розрахувати сталу Планка

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати серіальні закономірності формування спектра випромінювання атома водню та вміти їх пояснити

за теорією Бора (§4.1)

Прилади і матеріали

Монохроматор типу УМ–2, неонова лампочка, прилад СПЕКТР–1

Теоретичний відомості і опис установки

Як відомо спектр кожного газу складається з окремих спектральних ліній або груп (серій) близько розташованих ліній. Найбільш вивченим є спектр атома водню. Частоти випромінювання атома водню можна описати узагальненою формулою Бальмера у вигляді (4.4):

,                                                         (1)

де  ( частота випромінювання атома водню при його переході з (го енергетичного рівня на (й енергетичний рівень;  ( стала Рідберга;  і ( цілі числа (, а  набуває значень

і т.д.).

Стала Рідберга  у формулі (1) визначається співвідношенням (4.7) (див. §4.1)

,                                                                   (2)

де ( порядковий номер атома водню (=1); m=9,11·10-31 кг – маса електрона; е=1,6·10-19 Кл – заряд електрона; =8,85·10-12 Ф/м – електрична стала; с=3·108 м/с – швидкість світла у вакуумі;  ( стала Планка.

Кожному значенню  в (1) відповідає серія спектральних ліній. Для видимої частини спектра атома водню =2.

Формулу (1) з урахуванням (2) можна записати таким чином:

.                                                    (3)

Виражаючи частоту випромінювання  через довжину хвилі  з (3) одержуємо вираз для визначення сталої Планка:

# .                                                       (4)

# З врахуванням того, що для атома водню =1  вираз (4) перепишемо у вигляді

# .                                                             (5)

# Перехід атомів газу із основного стану в збуджений легко здійснити за допомогою електричного розряду в розрідженому газі. Перехід атомів із збудженого стану в основний проходить спонтанно (самовільно) з випромінюванням ліній усіх серій.

# В даній лабораторній роботі визначають наступні лінії в спектрі випромінювання водню, які лежать у видимій частині спектру і становлять 400(600 нм:

# червону лінію , (= 3);

# зелено-голубу лінію , (= 4);

# фіолетово − синю лінію , (= 5);

# фіолетову лінію , (= 6).

# Експериментальна установка зібрана на основі монохроматора УМ–2, який використовується як спектроскоп. Оптична схема установки наведена на рис. 1.

# Рис. 1

1 − воднева газорозрядна трубка; 2 − блок живлення трубки; 3 – збиральна лінза; 4 − вхідна щілина;

5 − об’єктив коліматора; 6 − дисперсійна призма; 7 − об’єктив зорової труби; 8 − візир; 9 − окуляр;

10 – захисний кожух неонової лампочки; 11 ( неонова лампочка.

# На вхідну щілину 4 монохроматора направляють світло від неонової лампочки 11 в кожусі 10 або газорозрядної водневої трубки 1 пристрою СПЕКТР –1.

Загальний вигляд установки зображений на рис. 2.

Рис. 2

1 ( монохроматор; 2( воднева газорозрядна трубка в захисному кожусі; 3 ( блок живлення трубки;

4 ( неонова лампочка в захисному кожусі; 5 ( барабан довжин хвиль монохроматора;

6 і 7 ( регулювальні гвинти окуляра монохроматора; 8 ( окуляр.

# Послідовність виконання роботи

# ЗАВДАННЯ 1. Градуювання монохроматора

# Для цього (див.рис.2):

# Розмістити близько до вхідної щілини монохроматора 1 неонову лампочку 4, яка розміщена в захисному кожусі, і увімкнути її в мережу 220 В.

- Встановити ширину вхідної щілину монохроматора ~ 0,22 мм.

- Досягнути чітке зображення спектральних ліній в окулярі 8 монохроматора за допомогою

регулювальних гвинтів 6 та 7, а оптимальну ширину спектральних ліній – незначним регулюванням ширини вхідної щілини монохроматора.

# Плавно обертаючи барабан 5 довжин хвиль монохроматора, суміщати з візиром монохроматора видимі в окуляр 8 спектральні лінії випромінювання неону та встановлювати відповідність між значеннями  і відносними поділками  шкали барабана довжин хвиль (для спектру випромінювання неону значення ( вказані на робочому місці).

# Результати вимірювань записати в таблицю 1.

# Вимкнути з мережі 220 В неонову лампочку і зняти її з оптичної лави.

# Побудувати графік залежності  (графік градуювання монохроматора), відкладаючи по осі Х відносні поділки  шкали барабана 5 довжин хвиль, а по осі Y − довжини хвиль  відповідних ліній.

| (, Å |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, відн. од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблиця 1

ЗАВДАННЯ 2. Визначення довжин хвиль спектральних ліній випромінювання атомів

водню та сталої Планка

- Розмістити на місці неонової лампочки прилад СПЕКТР – 1.

- Увімкнути прилад СПЕКТР–1 в мережу 220 В і встановити перемикач на ньому в положення “H2”.

- Переміщаючи окуляр 8 зорової труби монохроматора 1 за допомогою регулювальних гвинтів 6 і 7 добитися чіткого зображення ліній випромінювання атомів водню в окулярі.

- Дивлячись в окуляр монохроматора, встановлювати почергово поворотом барабана 5 довжин хвиль спектральні лінії випромінювання водню навпроти візира монохроматора і проводити відліки, що відповідають цим лініям, за шкалою барабана монохроматора. Візуальний пошук ліній необхідно починати з найбільш інтенсивної червоної  лінії. Одержані результати записати в таблицю 2.

УВАГА! В спектрі водневої трубки поряд з лініями атомного спектру спостерігається спектр молекулярного водню.

Таблиця 2

| Колір і індекс лінії | n, відн.од. | λ, нм | Квантові числа | h·1034, Дж·с | Δh·1034, Дж·с | δh, 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n | k |  |  |  |
| Яскраво−червона, H( |  |  | 2 | 3 |  |  |  |
| Зелено−голуба, H( |  |  | 2 | 4 |  |  |  |
| Фіолетово−синя, H(. |  |  | 2 | 5 |  |  |  |
| Фіолетова, |  |  | 2 | 6 |  |  |  |
| Сер. | хххх | хххх | хххх | хххх |  |  |  |

- Користуючись кривою градуювання монохроматора визначити довжини хвиль кожної з ліній випромінювання водню.

- Розрахувати за формулою (5) сталу Планка, використовуючи довжини  хвиль ліній випромінювання водню: , ,і .

- Дані, які одержані в п.п. 5−6, записати в таблицю 2.

- Проаналізуйте одержані результати і зробіть висновки.

# Контрольні запитання

# Які серії випромінювання, крім серії Бальмера, ще має спектр випромінювання атом водню?

# Який фізичний зміст мають квантові числа  і  у формулі (1)?

# Сформулюйте постулати Бора. Як з їх допомогою пояснити лінійчатий характер спектру випромінювання атома водню?

# Які фізичні величини необхідно знати для того, щоб розрахувати постійну Планка в даній роботі?

# Знайдіть частоту обертання електрона в атомі водню.

# Виведіть формулу, яка визначає повну енергію електрона в атомі водню.