#### . Лабораторна робота № 8

#### ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗОНАНСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ збудження атомів гелію методом Франка і Герца

# Мета роботи

Визначити резонансний потенціал та частоту резонансного випромінювання атомів гелію, розрахувати величину поперечного перерізу електронно – атомних зіткнень

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати серіальні закономірності у формуванні спектра випромінювання атома водню та вміти їх пояснити за теорією Бора (§4.1), бути ознайомленим з методикою, яку використовували Д.Франк і Г. Герц  для ввизначення резонансного потенціалу збудження атомів (§4.2)

Прилади і обладнання

Трьохелектродна лампа, яка заповнена інертним газом – гелієм, джерело живлення типу ПСИП-500 анодної та сіткової ділянок кіл установки, автотрансформатор, випрямляч струму типу ВСА-6А, амперметр катодного кола, мікроамперметр анодного кола, вольтметри

# Теоретичні відомості та опис установки

# Різниця потенціалів, пройшовши яку електрон зазнає непружного зіткнення з атомом газу, внаслідок чого атом переходить основного стану в перший збуджений стан, називають резонансним потенціалом. Потенціал, при якому атом переходить з основного стану в другий збуджений стан називають другим, і т.д.

# Атоми, які отримують при непружному ударі з електроном енергію , переходять у збуджений стан і, повертаючись в основний, випромінюють світловий квант з частотою

# ,                                                                           (1)

# де – стала Планка.

# В даній лабораторній роботі визначають резонансний потенціал для атомів гелію. Для цього використовується установка, яка відповідає досліду Д. Франка і Г. Герца. Схематично така установка зображена на рис.1.

# Рис. 1

# Основною складовою експериментальної установки є трьохелектродна лампа, яка складається з скляного балона, всередині якого розміщені анод А, катод К і керуюча сітка С. Лампа заповнена хімічно чистим гелієм при тиску р~.

# Розжарювання катода лампи – джерела електронів здійснюється за допомогою автотрансформатора Ат, увімкненого в мережу 220 В (рис. 1). Сила катодного струму вимірюється амперметром . Анод А лампи відносно сітки С знаходиться під невеликою від’ємною напругою Ua, яка створює слабке гальмівне електричне поле. На сітку відносно катода подається прискорююча напруга – Uc , яка контролюється вольтметром V. Анодний струм  вимірюють мікроамперметром μА. В коло катод–сітка включено опір R для обмеження струму у випадку виникнення газового розряду в лампі.

# Для визначення резонансного потенціалу атомів гелію, експериментально отримують вольт–амперну характеристику лампи , тобто залежність анодного струму Іа від сіткової напруги при постійній анодній напрузі . Оскільки кількість електронів, які досягають анода, визначає величину електричного струму, що протікає в анодному колі лампи, то, очевидно, за зміною анодного струму можна судити про значення першого та інших потенціалів збудження і характер зіткнень електронів з атомами гелію. Таким потенціалам будуть відповідати максимуми на графіку .

# Для розрахунку поперечного перерізу  електронно−атомних зіткнень можна використати експериментальну залежність величини анодного струму  від затримуючої напруги  () при =const (рис.2). З рис.2 визначають значення  та , де – початковий анодний струм (при Ua=0), а  – величина, яка визначається числом електронів, які зазнали непружного зіткнення з атомами гелію в об’ємі V між сіткою та анодом.

# Теорія зіткнень для визначення значення  дає співвідношення:

# ,                                                               (2)

# де е–- заряд електрона; – концентрація атомів газу; п – концентрація електронів;  – швидкість електрона на ділянці лампи сітка–анод;  –  поперечний переріз непружного зіткнення електрона з атомом; V – об’єм між сіткою і анодом.

# ,                                                                     (3)

# де S – площа сітки; d =5·10 –3 м – відстань між сіткою та анодом.

# З деяким наближенням потік електронів можна оцінити таким чином:

# .                                      (4)

# Співвідношення, що визначає величину поперечного перерізу  непружного удару електрона з атомом гелію одержано з (2), (3) та (4):

# .                               (5)

# Концентрацію атомів газу можна знайти з рівняння:

# ,

# де k – стала Больцмана (); Т – температура катода (~ 2000 K);  р – тиск гелію в лампі.

# Таким чином, кінцева формула для визначення поперечного перерізу непружного удару електрона з атомом гелію

# .                                                                       (6)

# Загальний вигляд установки наведено на рис. 3

# Рис. 3

1 ( джерело живлення анодної та сіткової ділянок електричних кіл (ПСИП-50);

2 ( вимірювальний блок, до складу якого входять амперметр катодного кола, вольтметр анодного кола, вольтметр кола сітки; 3 ( лампа, яка наповнена гелієм, в захисному кожусі; 4 ( випрямляч струму типу ВСА-6А; 5 ( автотрансформатор; 6 ( мікроамперметр анодного кола

# Послідовність виконання роботи

# Ознайомитися з приладами, які входять до складу лабораторної установки.

# Встановити регулятор напруги на автотрансформаторі 5 в нульове положення і увімкнути його в мережу 220 В. УВАГА! Без дозволу викладача не вмикати.

# Перевести ручки потенціометрів П1 і П2 на джерелі живлення ПСИП-500 в крайнє ліве положення.

# Увімкнути ПСИП-500 в мережу 220 В.

# Регулятором напруги на автотрансформаторі установити в колі катода лампи силу струму, вказану на робочому місці. УВАГА! Під час експерименту стежити, щоб сила струму в катодному колі залишалася сталою.

# Прогрівши лампу протягом 2–3 хв, встановити потенціометром П1 анодну напругу , яка вказана на робочому місці, і вимірювати величину анодного струму , змінюючи потенціометром П2  напругу  на сітці лампи від 0 до 20 В з кроком 0,5 В. Результати вимірювань записати в таблицю 1.

##### Таблиця 1

| № п/п | Uc , В | Іа ,мкА | Ік, А | Ua, В | Резонансний потенціал Uр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 0,5 |  |  |  |  |
| 3 | 1,0 |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |
| 40 | 20 |  |  |  |  |

# Побудувати графік залежності . З графіка визначити значення резонансного потенціалу  атома гелію.

# За формулою (1) обчислити довжину хвилі фотонів, що випромінюються атомом гелію. Отримане значення довжини хвилі випромінювання записати в таблицю 2.

# Встановити потенціометром П2 постійну напругу  на сітці, вказану на робочому місці, та вимірювати величини анодного струму  , змінюючи потенціометром П1 анодну напругу  від 0 до 11 В з кроком 1 В. Результати вимірювань записати в таблицю 2.

##### Таблиця 2

| № п/п | Ік ,А | Uc ,В | Ua ,В | Іа , мкА | , нм | ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 2 |  |  |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |
| 12 |  |  | 11 |  |  |  |

# Побудувати графік залежності  і з цього ж графіка визначити значення  та . За формулою (6) розрахувати величину поперечного перерізу  непружного зіткнення електрона з атомом гелію.

# Проаналізувати одержані результати та зробити висновки.

# Контрольні запитання

# В чому полягає фізичну суть пружних і непружних ударів електронів з атомами газів?

# Який фізичний факт підтверджує дослід Франка і Герца?

# Поясніть характер зміни вольт-амперної характеристики в досліді Франка і Герца.

# Яким чином, знаючи енергію переходу атома з основного рівня на резонансний, можна визначити  – частоту резонансного випромінювання.

# Вивести робочу формулу для визначення поперечного перерізу  непружного удару електрона з атомами газів.

# Як пояснюється свічення газів в електричному розряді?