#### Лабораторна робота №11

#### Дослідження р–n переходу та його практичного використання

# Мета роботи

Дослідити вольт–амперну характеристику р–n переходу та ознайомитися із його використанням для випрямлення змінного струму та стабілізації напруги

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати особливості зонної структури і механізми власної і домішкової провідностей напівпровідників (§6.1, §6.2), фізичну суть процесів, які спостерігаються на межі контакту напівпровідників  і типу (§6.4)

# Прилади і обладнання

# Лабораторна установка для дослідження вольт–амперної характеристики р–n переходу,

# діод типу Д226, стабілітрон типу Д814

# Послідовність виконання роботи

ЗАВДАННЯ 1.	Дослідження вольт–амперної характеристики (ВАХ) р–n переходу (діода)

Для цього (див.рис.1):

- Увімкнути лабораторну установку в мережу 220 В.

- Перемикач вибору роду роботи 5 на пульті 1 установки встановити в положення “Пряма напруга” ().

- Змінюючи регулятором 6 на автотрансформаторі 4 напругу від 0 В до U В, записувати в таблицю 1 значення напруги Uпр  за показами вольтметра і відповідні їй значення прямого струму  за показами міліамперметра.

Рис. 1

##### 1 – передня панель установки; 2 – осцилограф; 3 – цифровий вольтметр;

##### 4 – автотрансформатор; 5 – перемикач вибору роду роботи установки; 6 – регулятор напруги.

- Повернути регулятор напруги 6 в крайнє ліве положення.

- Встановити перемикач 5 на передній панелі 1 установки в положення “Зворотна напруга” ().

- Змінюючи регулятором 6 на автотрансформаторі 4 зворотну напругу  від 0 В до U В, записувати в таблицю 1 значення зворотної напруг  за показами вольтметра та відповідні значення зворотного струму  за показами міліамперметра.

- Побудувати вольт–амперну характеристику діода І = f(U).

- Проаналізувати отримані результати.

Таблиця 1

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр, | U, B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iпр, мА |  |  |  |  |  |  |  |
| Uзв | U, B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iзв, мА |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАВДАННЯ 2.	Вивчення використання р–п переходу для стабілізації напруги

В цій частині роботи використовується стабілітрон типу Д8І4, на ВАХ якого при зворотній напрузі 8В спостерігається пробій  переходу. Якість стабілізації оцінюється за величиною диференціального опору

,                                                                       (1)

де  , – зворотні напруги відповідно в точках 1 і 2 на ВАХ стабілітрона (рис.2); ,  –  зворотні струми відповідно в точці 1 і 2 на ВАХ стабілітрона (рис. 2).

Рис. 2

Опір  вказує на скільки змінюється напруга стабілізації при зміні струму, що проходить через стабілітрон.

Для визначення  стабілітрона Д8І4 необхідно отримати залежність .

Для цього:

- Увімкнути цифровий вольтметр в мережу 220 В.

- Перемикач 5 на передній панелі 1 установки встановити в положення “Стабілітрон”.

- Змінюючи регулятором 6 на автотрансформаторі 4 зворотну напругу , яка подається на стабілітрон, від 0 В до U В записувати в таблицю 2 значення зворотного струму  за показами мікроамперметра і зворотної напруги  за показами цифрового вольтметра.

Таблиця 2

| №п/п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uзв, B |  |  |  |  |  |  |  |
| Iзв, мкА |  |  |  |  |  |  |  |
| , Ом |  |

- Вимкнути цифровий вольтметр з мережі 220 В.

- Побудувати графік  і розрахувати значення .

- Проаналізувати отримані результати.

ЗАВДАННЯ 3. Вивчення застосування р–п переходу для випрямлення змінного струму

На рис. 3а, б наведені схеми одно – і двопівперіодна випрямлення змінного струму за допомо-гою діодів. В цьому завданні використовуються діоди типу Д226.

# а)                                                  б)

# Рис. 3

# а) однопівперіодна схема випрямлення змінного струму; б) двопівперіодна.

# Для виконання завдання необхідно:

# Перемикач 5 на передній панелі 1 установки встановити в положення “Схема I”.

# Увімкнути осцилограф 2 в мережу 220 В.

# Встановити регулятором 6 на автотрансформаторі напругу ~ 10 В.

# За осцилограмою визначити використану схему випрямлення.

# Перемикач 5 встановити в положення “Схема II”.

# За осцилограмою визначити використану схему випрямлення.

# Намалювати зображення сигналу на осцилографі в режимах роботи “Схема I” і “Схема II”.

# Вимкнути осцилограф та установку з мережі 220 В.

# Контрольні запитання

# Яка відмінність між напівпровідниками і діелектриками згідно зонно структури твердих тіл?

# Який напівпровідник називається власним? п– типу? р– типу?

# Що таке основні та неосновні носії заряду в напівпровідниках?

# Поясніть, що таке р–п перехід? Як його отримати?

# Намалюйте вольт–амперну характеристику діода.

# Що таке прямий і зворотний струми через  перехід і як їх досягнути?

# В чому полягає в режимі стабілітрона?

# Поясніть принцип роботи одно – і двопівперіодної схем випрямлення змінного струму.