ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ.  ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ.

НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

Закон збереження електричних зарядів: електричні заряди не створюються і не зникають;  вони можуть лише передаватись від одного тіла даної системи до іншого або зміщуватись всередині даного тіла.

Точковим називається заряд, який зосереджений на тілі, лінійні розміри якого малі порівняно з відстанню до інших заряджених тіл, з якими він взаємодіє.

Закон Кулона: сила електростатичної взаємодії між двома точковими електричними зарядами у вакуумі прямо пропорційна до добутку величин зарядів і обернено пропорційна до квадрата відстані між ними:

.

|  | , , – електрична стала. |
| --- | --- |

| Електричне поле – це специфічний вид матерії, який існує навколо електричних зарядів і за допомогою якого передається електрична взаємодія. | Напруженість електричного поля числово дорівнює силі, що діє на одиничний позитивний пробний заряд в даній точці поля: |
| --- | --- |

| Напруженість поля точкового заряду у вакуумі на відстані r від заряду: | Електричні поля зображають за допомогою ліній напруженості, які проводять так, щоб дотичні до цих ліній в кожній точці збігалися з напрямками вектора . |
| --- | --- |

|  | Електричним диполем називається система з двох однакових за величинами і протилежних за знаком електричних зарядів і , відстань l між якими мала порівняно з відстанню до точок поля, які розглядаються. Електричним моментом диполя: |
| --- | --- |

РОБОТА ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЗАРЯДУ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ.

ПОТЕНЦІАЛ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

|  | Робота сили на елементарному переміщенні : Робота при переміщенні заряду з точки 1 в точку 2: . Електростатичне поле точкового заряду є потенці- альним, а електростатичні сили – консервативними. |
| --- | --- |

| Потенціальна енергія заряду в полі заряду q у вакуумі: |  |
| --- | --- |

| Потенціалом будь-якої точки електростатичного поля називають фізичну величину, яка числово дорівнює потенціальній енергії одиничного позитивного заряду, поміщеного в цю точку : . Потенціал поля, створеного одним точковим зарядом q у вакуумі, дорівнює: . | . Потенціал даної точки електростатичного поля – це така фізична величина, яка числово дорівнює роботі, яку виконують зовнішні сили (проти сил електростатичного поля) при переміщенні одиничного позитивного заряду з нескінченності в дану точку поля. |
| --- | --- |

| При переміщенні заряду вздовж осі ОХ: |  |
| --- | --- |

| , | Циркуляція вектора напруженості електростатичного поля вздовж замкненого контурa дорівнює нулю : . |
| --- | --- |

ПОТІК ВЕКТОРА НАПРУЖЕНОСТІ.

ТЕОРЕМА ОСТРОГРАДСЬКОГО – ГАУССА

|  | Потік вектора напруженості : або , де – проекція вектора на напрямок вектора нормалі, а вектор . Повний потік вектора напруженості через довільну поверхню S : Для замкнених поверхонь |
| --- | --- |

|  | Потік вектора напруженості через замкнену сферичну поверхню Це рівняння носить назву теореми Остроградського-Ґаусса. |
| --- | --- |

|  | Потік вектора напруженості електричного поля через замкнену поверхню дорівнює алгебраїчній сумі електричних зарядів, які охоплює ця поверхня, поділеній на електричну сталу. |
| --- | --- |

ТИПИ ДІЕЛЕКТРИКІВ

Діелектриками (або ізоляторами) називаються речовини, нездатні проводити електричний струм.

|  | Неполярні діелектрики – це діелектрики, які складаються з молекул, центри мас позитивних і негативних зарядів яких збігаються за відсутності електричного поля. Прикладом неполярних діелектриків є гази , , ,,. Дипольний момент таких молекул за відсутності зовнішнього електричного поля дорівнює нулю. |
| --- | --- |

|  | Чим більша напруженість поля , тим на більшу відстань l розсуваються заряди протилежних знаків. Молекула з неполярної перетворюється в полярну з дипольним моментом . Оскільки l~E, а , то p~E, або , де - поляризованість окремої молекули діелектрика. Грані діелектрика набувають різноіменних зарядів – діелектрик поляризується. Такого роду поляризація діелектрика називається електронною. | - негативні заряди, - позитивні |
| --- | --- | --- |

|  | Полярні діелектрики – це діелектрики, в яких центри мас позитивних і негативних зарядів не збігаються, тобто мають асиметричну будову . До полярних діелектриків належать гази , , та ін., рідини – вода , соляна кислота , бензол тощо. Молекули таких діелектриків називають полярними. Ці молекули за відсутності зовнішнього поля мають дипольні моменти . |
| --- | --- |

| Векторна сума дипольних моментів всіх молекул, які перебувають у довільному об'ємі V діелектрика, дорівнює нулю. | Якщо діелектрик з полярними молекулами внести в електричне поле, то під дією поля полярні молекули діелектрика намагаються повернутись так, щоб вектори їх дипольних моментів збігалися з напрямком вектора напруженості поля . Але тепловий рух молекул хаотично розкидає диполі і заважає орієнтації всіх векторів (дипольних моментів) вздовж поля. Внаслідок спільної дії цих двох факторів в діелектрику переважає орієнтація дипольних моментів молекул вздовж поля. Цей процес називають орієнтаційною поляризацією. |
| --- | --- |

ПОЛЯРИЗАЦІЯ ДІЕЛЕКТРИКІВ

| Явище обмеженого зміщення зарядів в атомах і молекулах або напрямленої орієнтації дипольних моментів жорстких молекул в зовнішньому електричному полі, внаслідок якого на поверхні діелектрика виникають зв’язані електричні заряди, називається поляризацією діелектриків. | Вектором поляризації називають відношення електричного моменту малого об’єму діелектрика до цього об’єму : , де – дипольний момент і-го диполя, n - кількість диполів, які знаходяться в об’ємі V. Отже, вектор є дипольним моментом одиниці об’єму діелектрика, який виникає при його поляризації. |
| --- | --- |

| Для однорідного діелектрика, який перебуває в однорідному електричному полі, справедлива рівність: , де n – кількість молекул в одиниці об’єму, – дипольний момент молекули. Оскільки , то . Позначимо , отже, . Коефіцієнт називається діелектричною сприйнятливістю речовини або поляризованістю одиниці об’єму діелектрика. – величина безрозмірна ( для води, для спиртів). | На рисунку подано залежність діелектричної сприйнятливості від у випадку неполярних (1) і полярних (2) молекул. Поляризація неполярних діелектриків не залежить від температури . Для полярних діелектриків, як показав Дебай, . При нагріванні полярного діелектрика діелектрична сприйнятливість зменшується. |
| --- | --- |

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ В РЕЧОВИНІ

| Під дією поля діелектрик поляризується, тобто відбувається зміщення зарядів. - зв’язані заряди ˂ Поза діелектриком : . Результуюче поле всередині діелектрика: . і | Повний дипольний момент пластинки діелектрика , де S – площа грані пластинки, d – її товщина. З іншого боку, . Тоді, , і , тобто поверхнева густина зв’язаних зарядів дорівнює модулю вектора поляризації P. , Напруженість поля в середовищі , де – відносна діелектрична проникність діелектрика. Відносна діелектрична проникність діелектрика дорівнює його діелектричній сприйнятливості, збільшеній на одиницю і показує, у скільки разів напруженість електричного поля, утвореного зарядами у вакуумі, більша, ніж напруженість E поля цих зарядів у діелектрику. |
| --- | --- |

| , Теорема Остроградського-Ґаусса для електричного поля в середовищі: потік електричного зміщення електричного поля через довільну замкнену поверхню дорівнює алгебраїчній сумі вільних зарядів, що охоплюються цією поверхнею , , | , Вираз - вектор електричного зміщення або електричної індукції: Вектор від середовища не залежить і описує електростатичне поле, що створюється вільними зарядами. але при такому їх розподілі в просторі, який є при наявності діелектрика. Лінії вектора можуть починатися і закінчуватись як на вільних, так і зв’язаних зарядах, а лінії вектора – лише на вільних зарядах. |
| --- | --- |

ПРОВІДНИКИ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ

|  | Явище перерозподілу вільних носіїв заряду у провіднику під дією зовнішнього електричного поля, внаслідок чого виникає електризація, називається електростатичною індукцією або електризацією через вплив. , . Переміщення вільних зарядів у провіднику припиняється, коли . Тоді . Оскільки , то , і . Результуюча напруженість поля всередині провідника дорівнює нулю. |
| --- | --- |

Відсутність поля всередині провідника означає, згідно з , що потенціал у всіх точках всередині провідника однаковий , тобто поверхня провідника в електростатичному полі є еквіпотенціальною.

Вектор напруженості поля на зовнішній поверхні провідника спрямований вздовж нормалі до кожної точки її поверхні.

Якщо провіднику надати деякий заряд q, то нескомпенсовані заряди розміщуються лише   на поверхні провідника.

|  | Напруженість електричного поля поблизу поверхні провідника довільної форми , де - відносна діелектрична проникність середовища, в якому знаходиться провідник. |
| --- | --- |

| Поверхнева густина заряду на ділянці поверхні провідника обернено пропорційна до радіуса кривини цієї ділянки: . - біля ділянок провідника з великою кривиною напруженість поля максимальна. |  |
| --- | --- |

ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПРОВІДНИКА.

КОНДЕНСАТОРИ

| Відношення , , …, для даного відокремленого провідника виявляється сталим, залежним лише від його форми і розмірів, і називається його електроємністю С: , (фарад) Електроємність відокремленого провідника числово дорівнює електричному заряду, який треба надати цьому провіднику, щоб потенціал змінився на одиницю. | Електроємність відокремленого провідника залежить від його форми і розмірів. Електроємність прямо пропорційна до діелектричної проникності середовища. Електроємність не залежить ні від матеріалу провідника, ні від його агрегатного стану, ні від форми і розмірів можливих порожнин всередині нього. Електроємність не залежить також від заряду провідника та його потенціалу. Ємність кулі - |
| --- | --- |

| Ємність конденсатора – фізична величина, що числово дорівнює відношенню величини заряду q, нагромадженого у конденсаторі, до різниці потенціалів між його обкладками: . |  | Ємність плоского конденсатора: |
| --- | --- | --- |

| Ємність циліндричного конденсатора . | Ємність сферичного конденсатора С |
| --- | --- |

| Паралельне з’єднання конденсаторів Електроємність батареї, що складається з кількох паралельно з'єднаних конденсаторів, дорівнює сумі їх електроємностей. | Послідовне з’єднання конденсаторів , , … |
| --- | --- |

ЕНЕРГІЯ ЗАРЯДЖЕНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПРОВІДНИКА, КОНДЕНСАТОРА.

ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ

| Щоб зарядити провідник від нульового заряду до q, треба виконати роботу . Енергія зарядженого провідника числово дорівнює тій роботі, яку треба виконати, щоб зарядити цей провідник, тобто . | Під час зарядження конденсатора витрачається робота із перенесення електричних зарядів з однієї обкладки на іншу. Енергію зарядженого конденсатора визначають за формулою: , де – різниця потенціалів між обкладками конденсатора. |
| --- | --- |

| Енергія зарядженого конденсатора , . , де V=Sd – об’єм конденсатора. Енергія конденсатора виражається через величину, яка характеризує електростатичне поле – напруженість поля . | Об’ємна густина енергії . В ізотропному діелектрику напрямки векторів і співпадають. Тому . Враховуючи, що електричне зміщення . Перший доданок відповідає густині енергії поля у вакуумі. Другий доданок – це густина енергії, яка витрачається на поляризацію діелектрика. |
| --- | --- |

У випадку неоднорідного електричного поля енергія нескінченно малого об’єму dV поля дорівнює . Інтегруючи це рівняння по всьому об’єму V поля, знаходимо повну енергію електростатичного поля: